- 20 -

7.2. Контактная и бесконтактная методики

Лазерное излучение может быть передано на объект как дистантно, когда луч проходит в открытом пространстве между излучателем и объектом, так и контактно - при плотном прилегании излучателя или световода к облучаемой поверхности.

Дистантную (бесконтактную) методику в стоматологии используют преимущественно при внешнем облучении проекций патологических очагов и тканей с целью анальгезирующего и противоотечного действия, а также в челюстно-лицевой хирургии при интраоперационном облучении ушиваемых тканей.

Контактную методику используют при трансоральном облучении патологических очагов, процедурах лазерного фотофореза, облучении альвеолярных лунок после резекции зубов или их корней, так как при плотном контакте лазерное излучение проникает в 3-5 раз глубже и достигает всех нервных и сосудистых сплетений, а также мышечных и костных тканей

Различают стабильную и лабильную методики облучения.

При стабильной методике в процессе облучения поле воздействия не меняется.

Лабильная (сканирующая) методика используется в тех случаях, когда размер патологического очага значительно превышает размер поля облучения. Поэтому в процессе процедуры поле облучения перемещают по поверхности патологического очага, охватывая всю его поверхность и прилегающие ткани в пределах 1 см. Скорость сканирующих движений ( 1 см/сек.

Как стабильная, так и лабильная методика может быть контактной либо дистантной.

8. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Приведенные ниже методики изложены в едином стиле, наиболее удобном для практического использования. Параметры облучения приводятся дважды: первый раз в виде удельной дозировки (мВт/см2, Дж/см2), что позволяет использовать данные методики врачам, не располагающим стоматологическими лазерными комплексами НПО "ПЕТРОЛАЗЕР", но имеющим другую лазерную аппаратуру; второй раз в виде указания режима работы лазера, рекомендуемых световодных инструментов и экспозиции облучения с учетом коэффициентов ослабления излучения, что упрощает работу и позволяет избежать вычислений врачам, располагающим аппаратурой НПО "ПЕТРОЛАЗЕР".

- 19 -

Учитывая данные, приведенные в табл. 4 и 5, самостоятельно мыслящий специалист может использовать лазерную терапию для лечения подавляющего большинства наиболее распространенных заболеваний, варьируя параметры облучения в зависимости от необходимого терапевтического эффекта. Большой “терапевтический коридор” - разброс параметров облучения, дающих сходное терапевтическое действие, - позволяет эффективно использовать лазерные аппараты с различной выходной мощностью и, в то же время, упрощает проведение процедур, допуская значительные отклонения реальных параметров облучения от расчетных без изменения терапевтического действия.

7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

7.1. Показания и противопоказания

Низкоинтенсивная лазерная терапия показана для лечения разнообразных заболеваний, сопровождаемых воспалительными и дегенеративно-дистрофическими процессами в различных тканях, болевым синдромом, нарушением местных циркулярно-метаболических и иммунно-резистентных функций организма, а также для стимуляции регенерации и репарации поврежденных тканей.

Противопоказаниями к лазерной терапии являются злокачественные новообразования, доброкачественные новообразования со склонностью к  прогрессированию, легочно-сердечная и сердечно-сосудистая патология в стадии декомпенсации, сахарный диабет в стадии декомпенсации, тиреотоксикоз, активный туберкулез, лихорадочное состояние, заболевания нервной системы с резко повышенной возбудимостью, индивидуальная непереносимость фактора.

В комплексной терапии необходимо назначение антиоксидантов ("Аевит" и другие).

- 21 -

8.1. Терапевтическая стоматология

Кариес зубов

Лазерное облучение применяется для активизации ферментативной системы пульпы при лечении начального, среднего и глубокого кариеса. После препарирования кариезной полости в нее вводится дистальный конец насадки К 1 и проводится лазерное облучение.

Параметры облучения:

выходная мощность лазера -  2 ( 5 мВт (излучение непрерывное или модулированное частотой 50 ( 100 Гц);

время экспозиции - 30 ( 60 секунд на полость.

Для получения кариесстатического эффекта в зависимости от степени активности кариозного процесса назначают 1-3 курса по 5 процедур ежедневно на зоны между экватором и шейкой зуба с вестибулярной и оральной сторон.

Параметры облучения:

плотность мощности 20 ( 40 мВт/см2;

удельная доза 0,5 ( 1,0 Дж/см2;

что соответствует облучению лазером мощностью 5 мВт, оснащенным насадкой К80 при экспозиции 20 ( 30 секунд на одно поле. Методика контактная, стабильная.

При проведении профилактики кариеса лазерное облучение может применяться как самостоятельно, так и в комплексе с применением фторлака, витафтора, препарата кальция, при этом эффективность этих средств профилактики кариеса достоверно повышается на 60%, 40% и 30% соответственно ( 5 (.

8.1.2. Пульпиты

При проведении лечения серозного пульпита биологическим методом после препарирования кариозной полости проводится облучение кариозной полости направленно к пульпе зуба насадкой К1.

Параметры облучения пульпы :

выходная  мощность лазера - 2 ( 5 мВт (излучение  непрерывное или модулированное частотой 50 ( 100 Гц);

время экспозиции - 30 ( 60 секунд на полость.

Повторные сеансы проводятся через 24 часа после удаления временной пломбы с препаратами гидроокиси Са.

- 18 -

При этом большинство исследователей находят, что биостимулирующие уровни излучения лежат в пределах 10 ( 100 мВт/см2, а улучшающие микроциркуляцию, противовоспалительные и анальгезирующие - 100 ( 200 мВт/см2 (И.М.Арефьев с соавт.,1977 г.; Р.И.Михайлова с соавт., 1985 г.).

Помимо плотности мощности большое значение имеет плотность энергии облучения (доза). В табл.5 приведена специфика реакции организма на различные дозы лазерного облучения (В.И.Козлов с соавт., 1993 г.).

ТАБЛИЦА 7

Специфика реакции организма на различные

дозы лазерного облучения, Дж/см2

| Плотность мощности | Время экспозиции |  | мВт/см2 | 1 с | 10 с | 1 мин | 3 мин | 5 мин | 10 мин |  | 1 | 0,001 | 0,01 | 0,06 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |  | 5 | 0,005 | 0,05 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 3,0 |  | 10 | 0,01 | 0,1 | 0,6 | 1,8 | 3,0 | 6,0 |  | 20 | 0,02 | 0,2 | 1,2 | 3,6 | 6,0 | 12,0 |  | 50 | 0,05 | 0,5 | 3,0 | 9,0 | 15,0 | 30,0 |  | 100 | 0,1 | 1,0 | 6,0 | 18,0 | 30,0 | 60,0 |  | I | II | III |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЯ:

I  - дозы лазерного излучения, стимулирующие пролиферативную активность клеток, а также используемые для  стимуляции  рефлекторных реакций;

II - дозы лазерного излучения, оказывающие терапевтическое воздействие на ткани и органы;

III - дозы лазерного излучения, вызывающие дисфункциональные и деструктивные изменения в тканях и органах.

- 17 -

Аппараты “SL-202” и “АL-010” выгодно отличаются от гелий-неоновых лазерных аппаратов тем, что излучение в ближней ИК-области не вызывает повреждений в сетчатке глаза. Это обусловлено малой энергией кванта излучения, недостаточной для того, чтобы вызвать реакцию цистрансизомеризации ретиналя сетчатки и ощущение света ( в пределах ПДУ 5х10-8  Вт/см2 ). По электрической безопасности эти аппараты относятся к классу бытовых электрических приборов и не нуждаются ни в каких особых организационных согласованиях и мероприятиях, кроме обычного инструктажа по технике безопасности и контроля со стороны инженера по технике безопасности.

В связи с тем, что ИК-излучение невидимо, необходимо до автоматизма выработать в себе привычку не включать кнопку “ПУСК” до тех пор, пока излучатель не направлен на зону воздействия. Основные требования ТБ - не направлять прямое излучение лазера (или торец световода) в глаз во время работы лазера.

Физиологически оправдан такой режим работы с низкоинтенсивными лазерами: 45 - 50 мин работы, 30 - 40 мин перерыв (выполнение операций, не связанных с лазерным излучением, оформление документации).

ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНЫХ ДОЗ

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Определению оптимальной дозировки НЛИ для достижения тех или иных биологических эффектов при лечении различных заболеваний посвящено большое количество научных работ и трудов (В.И.Козлов с соавт, 1993 г.; И.С.Панько с соавт., 1987 г.; Н.В.Михайлов, 1985 г.; В.И.Инюшин, П.Р.Чекуров, 1975 г. и др.). Одним из ключевых моментов понимания воздействия лазерного излучения на организм является реакция системы микроциркуляции на лазерное излучение различной плотности мощности. В табл.6 приведена шкала, иллюстрирующая эти реакции.

ТАБЛИЦА 6

Плотность мощности излучения, мВт/см2

1 - 100

100 -200

50 - 300

> 250

> 300

| > 500 |  | Реакция системы микроцир-куляции | Стимуля-ция нео-васкуло-генеза | Антигипо-ксическое действие | Активизация капилляр-ного кровотока | Повышение адгезив-ности эндотелия | Атония микросо-судов, тромбоз | Тромбоз, фотодест- рукция микро--сосудов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 22 -

Курс лечения - 2 - 3 сеанса.

При благоприятном результате лечения осуществляют окончательное пломбирование канала зуба.

При хронических пульпитах с наличием рентгенологических изменений пародонта в области верхушки зуба проводится не менее 3 - 5 процедур лазерного воздействия после соответствующей  эндодонтической обработки каналов зуба. При этом обрабатывается слизистая оболочка по переходной складке на уровне пораженного зуба.

Параметры облучения альвеолярного отростка:

плотность мощности 30 ( 50 мВт/см2;

удельная доза 0,2 ( 0,5 Дж/см2;

что соответствует облучению лазером мощностью 5 или 30 мВт, оснащенным насадками К80 или К300 соответственно, при экспозиции 15 ( 30 секунд на одно поле. Методика контактная, стабильная. Длительность курса - 3-5 процедуры.

8.1.3. Периодонтиты

Лечение острых и обострившихся хронических периодонтитов заключается в эвакуации гнойного эксудата через канал зуба или через рану после оперативного вмешательства. Облучение проводят по переходной складке на уровне пораженного зуба в течение 2 - 5 дней в зависимости от тяжести течения.

При хронических периодонтитах после эндодонтической обработки каналов зуба проводится внутриканальное облучение с помощью световолоконной оптики - насадки К1 и К300.

Процедуры проводят ежедневно.

Длительность курса - 4-6 процедур.

Параметры облучения аналогичны описанным в п.п. 8.1.2.

Лазерную терапию можно сочетать с применением противовоспалительных препаратов и сорбентов.

8.1.4. Гингивиты

Лазерную терапию проводят после удаления зубных отложений и устранения травмирующих факторов. Облучению подвергают область межзубных сосочков и воспаленной десны с вестибулярной и оральной сторон.

- 16 -

ТАБЛИЦА 5

РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА

времени экспозиции на одно поле Тп, сек в зависимости от плотности   мощности   W, мВт/см2   и   удельной  дозы

облучения Д, Дж/см2

| Время экспозиции на одно поле Тп, сек |  | Доза Д, | Плотность мощности лазерного излучения W, мВт/см2 |  | Дж/см2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |  | 0,05 | 10 | 5 | 1,5 | 1 | - | - | - | - | - |  | 0,1 | 20 | 10 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | - | - | - |  | 0,5 | 100 | 50 | 16 | 10 | 7,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 2 |  | 1 | 200 | 100 | 33 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |  | 5 | - | - | 165 | 100 | 70 | 50 | 35 | 25 | 20 |  | 10 | - | - | 330 | 200 | 140 | 100 | 70 | 50 | 40 |  | 15 | - | - | - | 300 | 210 | 150 | 105 | 75 | 60 |  | 20 | - | - | - | - | 280 | 200 | 140 | 100 | 80 |  | 25 | - | - | - | - | - | 250 | 175 | 1125 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

С ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Используемые лазерные аппараты относятся к третьему классу гигиенической классификации лазеров (медицинские). Работа с лазерными аппаратами регламентируется СНиП 2392-81.

При эксплуатации лазерных аппаратов могут возникнуть следующие виды опасности:

электроопасность;

лазерное облучение.

Источники опасности:

переменное напряжение 220 В в цепях питания блока управления и источника питания аппарата;

лазерное излучение (прямое, зеркально отраженное, диффузно отраженное).

- 23 -

Методика облучения - контактная, стабильная или лабильная.

При остром гингивите назначают противовоспалительные и анальгезирующие параметры облучения;

плотность мощности 100 ( 200 мВт/см2;

удельная доза 8 ( 10  Дж/см2;

что соответствует облучению лазером мощностью 30 мВт, оснащенным насадкой К80 при экспозиции 50 секунд на одно поле.

Целесообразно использовать модуляцию излучения частотой 50 ( 100 Гц. В этом случае экспозицию необходимо увеличить до 1,5 ( 2 минут. Суммарное время облучения за сеанс -  не более 25 минут. Количество процедур - 2 ( 4.

Обычно через 1 - 2 процедуры боли исчезают или уменьшаются, ликвидируются явления отека и воспаления. Для ускорения заживления десневых сосочков используют стимулирующие регенерацию параметры облучения;

плотность мощности 1 ( 100 мВт/см2;

удельная доза 0,1 ( 2  Дж/см2;

что соответствует облучению лазером мощностью 5 мВт, оснащенным насадками К30-К300 при экспозиции 20 секунд на одно поле. Целесообразно использовать модуляцию излучения частотой 10 Гц. В этом случае экспозицию необходимо увеличить до 40 секунд.

Суммарное время облучения за сеанс -  не более 10 ( 15 мин. Количество процедур - 5 ( 10.

8.1.5. Пародонтит (пародонтоз).

Курс лазерной терапии назначают после тщательного удаления зубных отложений и устранения травмирующих факторов, проведения хирургических вмешательств по показаниям. Целесообразно также сочетать медикаментозную и лазерную терапию, используя эффект лазерного фотофореза - процесса интенсификации поглощения и депонирования лекарственных средств тканями патологического очага за счет местной стимуляции метаболических процессов под воздействием лазерного излучения.

- 15 -

ТАБЛИЦА 3

РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА

плотности мощности лазерного излучения W (мВт/см2) при дистантном облучении в зависимости от выходной мощности лазера Р (мВт) и диаметра светового пятна на облучаемой поверхности D (см), либо расстояния от торца световода излучателя  до  облучаемой  поверхности  L (см), коэффициент

ослабления насадок Косл=2 учтен

| Плотность мощности лазерного излучения W, мВт/см2 |  | L | D | Мощность лазерного излучения Р, мВт |  | см | см | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |  | 0,4 | 0,2* | 80 | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1600 |  | 1 | 0,5 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 250 |  | 2 | 1,0 | 3,2 | 6,4 | 9,5 | 12,7 | 19 | 25,4 | 31,7 | 38,1 | 63,5 |  | 3 | 1,5 | 1,5 | 2,9 | 4,4 | 5,8 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 29 |  | 4 | 2,0 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 8 | 9,6 | 16 |  | 6 | 3,0 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7 | 8,4 | 14 |  | 8 | 4,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 4,0 |  | 10 | 5,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* - при наличии коллимирующей насадки диаметр пятна составляет 0,2 см вне зависимости от расстояния до облучаемой поверхности

ТАБЛИЦА 4

РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА

плотности мощности лазерного излучения W (мВт/ см2) при контактном облучении в зависимости от выходной мощности лазера   Р  (мВт)   и    типа    световой   насадки   (коэффициент

ослабления насадок Косл=2 учтен)

| Плотность мощности лазерного излучения W, мВт/см2 |  | Тип насад- | Пло-щадь | Мощность лазерного излучения Р, мВт |  | ки | Sн,см2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |  | К1 | 0,0013 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 40000 |  | К30 | 0,03 | 83 | 166 | 249 | 332 | 498 | 664 | 830 | 996 | 1660 |  | К80 | 0,08 | 31 | 62 | 93 | 124 | 186 | 248 | 310 | 372 | 620 |  | К140 | 0,14 | 14 | 28 | 42 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 280 |  | К300 | 0,30 | 8 | 16 | 25 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 166 |  | Т390 | 0,39 | 6 | 13 | 19 | 26 | 39 | 52 | 64 | 78 | 128 |  | Т1570 | 1,57 | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16 | 19 | 32 |  | Ц1400 | 1,4 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18 | 21,6 | 36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 24 -

Облучению подвергают область сосочковой и маргинальной десны с вестибулярной и оральной стороны челюсти, а также область альвеолярного отростка в проекции пародонтального кармана.

Параметры облучения:

плотность мощности 50 ( 150 мВт/см2;

удельная доза 6 ( 8  Дж/см2;

что соответствует облучению лазером мощностью 30 мВт, оснащенным насадкой К140 при экспозиции 1 ( 1,5 минуты на одно поле. Целесообразно использовать модуляцию излучения частотой 10 Гц. В этом случае экспозицию необходимо увеличить до 2 ( 3 минут.  Суммарное время облучения за сеанс -  не более 10 ( 15 минут.

Количество процедур - до 15. Методика - контактная, стабильная или лабильная.

Ослабленным больным, а также в случае рецидива основного заболевания параллельно курсу местной лазерной терапии проводят курс трансмукозного облучения крови.

8.1.6. Стоматиты

Лазерное облучение применяется как самостоятельно, так и в комплексе с медикаментозной терапией. При лечении стоматитов необходимо выяснить этиологию патологического процесса и исключить онкологические заболевания.

Методика облучения - контактная, стабильная. Для доставки излучения к патологическому очагу используется световодный инструмент с цилиндрической диаграммой рассеивания.

Параметры облучения:

плотность мощности 8 ( 12 мВт/см2;

удельная доза 0,05 Дж/см2;

что соответствует облучению лазером мощностью 30 мВт, оснащенным насадкой Ц1400 при экспозиции 15 секунд на одно поле. Методика контактная, стабильная.

Предварительная обработка слизистой оболочки полости рта красителями повышает эффективность лазерного облучения.

В комплексной терапии рекомендуется использовать антисептические полоскания, аппликации противовирусных мазей, поливитамины А1, В1, В2, , С, Е в соответствующих возрастных дозировках, десенсибилирующие, обволакивающие и керато-пластические средства.

- 14 -

диаметр пятна равен L/2, где L - расстояние от торца световода до поверхности кожи.

Плотность энергии (энергетическая плотность, доза) на облучаемой поверхности рассчитывается путем деления энергии Е, полученной объектом облучения за все время процедуры, на площадь облученной поверхности S (Д=E/S) или путем умножения плотности мощности W на время экспозиции (длительность облучения) Т.

Д=Е/S = WT, Дж/см2

В стоматологии обычно используют контактную методику, когда световодный инструмент контактирует непосредственно с патологическим очагом (см. п.7.2)  В этом случае площадь облучаемой поверхности S определяется достаточно однозначно формой наконечника инструмента, что существенно упрощает дозиметрию. Необходимо помнить, что использование различных световодных инструментов вызывает неизбежные потери, связанные с вводом излучения в волокно, поглощением и внутренним отражением излучения в наконечниках, достигающие 50% выходной мощности лазера.

Как правило, в методических рекомендациях задается интенсивность облучения W (мВт/см2) и удельная доза облучения Д (Дж/см2). Зная площадь облучения насадки Sн (см2) легко рассчитать необходимую мощность лазера Р (мВт) и время экспозиции на одно поле Тп (сек)

Р=КослWSн=2WSн

где Косл =2 - коэффициент ослабления излучения инструментом.

Тп=1000 Д/W

Площадь патологического очага S0 обычно превосходит площадь облучения насадки Sн.  Поэтому процедуру приходится проводить либо путем последовательного облучения полей с экспозицией Тп на каждое поле, либо используя контактную лабильную методику (см. п.7.2).

В любом случае общее время процедуры Т0 составит:

Т0=ТпS0/Sн  .

Процесс расчетов можно существенно упростить, если воспользоваться табл. 3, 4 и 5.

- 25 -

Спецификой лечения стоматитов у детей раннего возраста является гиперреактивность патологического процесса и развитие  гипертрофического гингивита.

Параметры облучения:

плотность мощности 10 ( 15 мВт/см2;

удельная доза 0,03 Дж/см2;

что соответствует облучению лазером мощностью 5 мВт, оснащенным насадкой К140 при экспозиции 2 секунды на одно поле. Суммарное время облучения за сеанс - не более 2-5 минут. Процедуры проводят ежедневно или через день курсом из 3 ( 14 процедур.

При рецидивирующем герпетическом стоматите в период развития заболевания используют противовоспалительные и стимулирующие регенерацию.

Параметры облучения:

плотность мощности 1 ( 100 мВт/см2;

удельная доза 0,1 ( 2  Дж/см2;

что соответствует облучению лазером мощностью 5 мВт, оснащенным насадками К30-К300 при экспозиции 20 секунд на одно поле. Суммарное время облучения за сеанс -  не более 5 ( 10 минут. Методика контактная, стабильная. При множественных высыпаниях используют сканирующий метод с облучением всей пораженной поверхности. Процедуры проводят ежедневно или через день. Количество процедур определяется клиническим течением заболевания, но не должно превышать 10. При необходимости повторный курс лечения проводят через месяц.

При рецидивирующем афтозном стоматите наиболее эффективно облучение в продромальный период или в первые сутки развития афт.

Параметры облучения:

плотность мощности 100 ( 200 мВт/см2;

удельная доза 8 ( 10  Дж/см2,

что соответствует облучению лазером мощностью 30 мВт, оснащенным насадкой К80 при экспозиции 50 секунд на одно поле (коэффициент ослабления учтен). Целесообразно использовать модуляцию излучения частотой 10 Гц. В этом случае экспозицию необходимо увеличить до 1,5 ( 2 минут.

Суммарное время облучения за сеанс - не более 25 минут. Методика контактная, стабильная

- 13 -

30 минут. Перед очередной процедурой инструмент протирают тампоном, смоченным 70-градусным спиртом. При загрязнении торцов световодных волокон (встроенного в излучатель AL-010 или световодной насадки), возможно снижение выходной мощности комплекса. Для устранения загрязнения их необходимо очищать путем протирки бязью, смоченной 70-градусным спиртом. Не допускается использование для очистки острых предметов. Лазерные аппараты и инструменты следует оберегать от ударов и падений.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ЛАЗЕРНОГО

ИЗЛУЧЕНИЯ И РАСЧЕТ ДОЗЫ

Большинство современных лазерных аппаратов имеют встроенные индикаторы мощности излучения, которые позволяют с достаточной точностью (( 10%) замерять выходную мощность лазерного излучения. Аппарат АL-010, имеющий всего 3 мощностных режима излучения, не оборудован индикатором мощности, так как необходимая точность настройки обеспечивается заводом-изготовителем.

Плотность мощности (интенсивность облучения) W рассчитывается путем деления мощности Р на площадь облучаемой поверхности S

W= P/S, Вт/ см 2

При дистантном облучении (излучатель и световодный инструмент не контактируют с облучаемой поверхностью)

S= ( D2/4,

где ( = 3,14, а D - диаметр видимого пятна излучения на поверхности кожи в см; для инфракрасных лазеров, испускающих невидимое излучение, диаметр пятна определить сложнее. Для этого необходимо знать характеристики индикатрисы рассеивания излучения лазера или иметь специальное устройство - визуализатор лазерного излучения. Однако, если Вы располагаете насадками типа К1 (выход излучения - через торец моноволоконного световода), то задача значительно упрощается. В этом случае

- 26 -

В развившуюся фазу заболевания используют методику облучения, используемую для лечения герпетического стоматита (см. выше). При этом облучать следует не только собственно афты, но и окружающие их зоны гиперемии.

Ослабленным больным, а также больным с вялотекущими деструктивными изменениями слизистой оболочки полости рта параллельно курсу местной лазерной терапии проводят курс трансмукозного облучения крови .

8.1.7. Герпес губ.

Лазерную терапию применяют на любой стадии патологического процесса. Наибольший эффект воздействия получают на ранней стадии проявления патологического процесса, при наличии лишь зуда или жжения и отсутствии других элементов герпетического процесса (папул или везикул). Лазерная терапия на этой стадии позволяет прервать дальнейшее развитие заболевания и появление последовательных патологических кожных элементов. При этом для достижения лечебного эффекта достаточно 4 - 5 процедур дистантного накожного облучения, возможно их проведение два раза в день с интервалом в 6 - 10 часов. Даже при наличии патологических кожных элементов к началу лечения процесс их формирования и обратного развития при лазерном облучении протекает менее болезненно и значительно быстрее: при наличии папул в некоторых случаях удается предотвратить возникновение везикул (пузырьков с серозным содержимым); при наличии везикулярного высыпания лазерное воздействие способствует обратному их развитию, быстрой регенерации пораженных тканей.

Облучение проводят по полям, захватывая всю пораженную герпетическим процессом поверхность губ. При больших площадях поражения воздействуют последовательно полями от периферии к центру с облучением здоровых тканей в пределах 1 см, возможно применение лабильной методики.

Параметры облучения;

плотность мощности 100 ( 200 мВт/см2;

удельная доза - 10 ( 18  Дж/см2;

что соответствует облучению лазером мощностью 30 мВт, оснащенным насадкой К30 или К1, при расстоянии от излучающего конца насадки до поверхности патологического очага 0,5 см с экспозицией 30 ( 60 секунд на одно поле (диаметр пятна излучения на облучаемой поверхности - 2,5 мм).

- 12 -

ТАБЛИЦА 3

| ОБОЗНА-ЧЕНИЕ НАСАДКИ | ВНЕШНИЙ ВИД НАКОНЕЧНИКА | ИНДИКАТРИСА РАССЕИВАНИЯ | ПЛОЩАДЬ ОБЛУЧЕНИЯ*, СМ2 | НАЗНА-ЧЕНИЕ |  | К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | коническая | 0,0013 | терапия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| К30 |  |
| --- | --- |

коническая

| 0,03 | терапия, хирургия |  |
| --- | --- | --- |

К80

коническая

0,08

| терапия |  | К140 |
| --- | --- | --- |

коническая

0,14

| терапия |  |
| --- | --- |

| К300 |  |
| --- | --- |

коническая

0,30

| терапия |  |
| --- | --- |

| Ц1400 |  |
| --- | --- |

цилиндрическая

1,4

| хирургия |  |
| --- | --- |

| Т390 |  |
| --- | --- |

тороидальная

0,39

| хирургия |  |
| --- | --- |

Т1570

тороидальная

1,57

| терапия |  |
| --- | --- |

* - при работе по контактной методике

В процессе работы используемые световодные инструменты и насадки загрязняются. Для очистки инструментов необходимо применять моющий состав, состоящий из 17 см3 4 - 6%-го раствора перекиси водорода, 5 - 10 г моющего средства типа “Прогресс”, “Айна”, “Астра”, “Лотос” и т.п. и 978 см3 воды. Температура раствора - 40(45(С. После очистки инструмент промывают проточной водой и просушивают при комнатной температуре. Затем инструменты стерилизуют холодным способом путем погружения рабочей части в раствор  хлоргексидина  на  70-градусном  спирте на время,  не менее

- 27 -

Излучение может быть модулировано частотой 50 ( 100 Гц, при этом время экспозиции на одно поле необходимо увеличить до  1 ( 2  минут.

Суммарное время облучения за сеанс -  не более 10 минут. Количество процедур - до 7.

8.1.8. Десквамативный глоссит.

При лечении глосситов выбор зон облучения зависит от локализации болевых ощущений: на боковой, дорзальной поверхности языка, кончике и т.д. Как правило, используют сканирующую бесконтактную методику. Параметры облучения:

плотность мощности: 50 ( 100 мВт/см2

удельная доза 8 ( 10 Дж/см2,

что соответствует облучению лазером мощностью 30 мВт, оснащенным насадкой К30,  при расстоянии от   излучающего конца насадки до поверхности патологического очага 1 см с экспозицией 2 минуты.

Излучение может быть модулировано частотой 50 ( 100 Гц, при этом время экспозиции необходимо увеличить до  4 минут.

Появление признаков клинического улучшения (уменьшение и исчезновение жжения, болезненности) является основанием к прекращению облучения.

8.1.9. Многоформная экссудативная эритема.

Лазерную терапию применяют с целью ускорения репаративных процессов только после ликвидации острого периода, нормализации температуры, исчезновения признаков интоксикации, а также симптомов присоединения вторичной инфекции в полости рта. Методика контактная, стабильная.Параметры облучения:

плотность мощности 1 ( 100 мВт/см2;

удельная доза 0,1 ( 3  Дж/см2;

что соответствует облучению лазером мощностью 5 мВт, оснащенным насадками К30-К300 при экспозиции 30  ( 120 секунд на одно поле (коэффициент ослабления учтен).

- 28 -

Целесообразно использовать модуляцию излучения частотой 10 Гц. В этом случае экспозицию необходимо увеличить до  1 ( 4 минут. Суммарное время облучения за сеанс -  не более 25 минут. Количество процедур - до 14. Методика контактная, стабильная.

При множественных и обширных эрозиях параллельно курсу местной лазерной терапии проводят курс трансмукозного облучения крови

8.1.10. Травмы слизистой оболочки полости рта.

Для лечения травм, возникающих в результате воздействия на слизистую оболочку различных факторов, в том числе химических и термических ожогов, механических повреждений и т.п., используют противовоспалительное и стимулирующее регенерацию действие лазерного излучения.

После проведения туалета раны проводят облучение очага поражения, охватывая в том числе здоровые ткани в пределах 0,5 см от края раны.

Методика облучения контактная, стабильная или лабильная в зависимости от размеров очага поражения.

Лазерную терапию целесообразно сочетать с медикаментозной терапией, используя эффект лазерного фотофореза. Для этого перед процедурой на поверхность раны наносят раствор лекарственного препарата.

Параметры облучения:

плотность мощности 50 ( 100 мВт/см2;

удельная доза 3 ( 6 Дж/см2;

что соответствует облучению лазером мощностью 60 мВт (частота модуляции - 50 ( 100 Гц), оснащенным насадкой К300, с экспозицией 1 - 2 минуты на одно поле.

Суммарное время облучения за сеанс -  не более 20 минут. Процедуры проводят ежедневно или через день. Курс - до 14 процедур.

Хирургическая стоматология.

8.2.1. Альвеолиты.

Показаниями к применению лазерной терапии являются воспалительные явления в лунке после удаления зуба.

- 11-

ТАБЛИЦА 2

| НАИМЕНО-ВАНИЕ | НАЗНАЧЕНИЕ | СОСТАВ |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Лазерный комплекс терапевта-стоматолога | Терапия стоматитов, кариеса, пульпитов, периодонтитов, гингиви-тов, пародонтитов, нижнечелюстных артритов, трещин, эрозий и язв слизистой оболочки и красной каймы губ. | Лазерный аппарат AL-010, терапевтичес-кий комплект стомато-логических световод-ных инструментов |  | Лазерный комплекс хирурга-стоматолога | Терапия болевого синдрома после экстракции зубов, альвеолитов, пери-окоронитов, переломов нижней челюсти и других челюстно-лицевых травм, предоперационная подготов-ка, интраоперационная обработка и послеоперационная терапия при про-ведении хирургических вмеша-тельств в челюстно-лицевой области. | Лазерный аппарат SL-202, хирургический комплект стоматоло-гических световодных инструментов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Как видно из табл. 2, специализированные лазерные комплексы, предлагаемые стоматологам-терапевтам и стоматологам-хирургам, отличаются выходной мощностью используемых лазерных аппаратов и комплектом световодных инструментов в соответствии со спецификой решаемых задач.

Для целей хирургии необходима мощность излучения до 100 мВт, поэтому хирургический комплекс включает в себя аппарат SL-202. Однако, возможность плавной регулировки выходной мощности аппарата SL-202 в диапазоне 1-100 мВт позволяет использовать его и в целях терапевтической стоматологии при условии оснащения его терапевтическим комплектом стоматологических световодных инструментов.

Перечень, назначение, внешний вид наконечников инструментов и индикатрисы рассеивания лазерного излучения приведены в табл.3.

- 29 -

После удаления сгустка крови и промывания лунки зуба облучению лазером подвергается лунка, а также а также окружающие ткани с с вестибулярной и оральной стороны челюсти.

Параметры облучения:

плотность мощности 50 ( 100 мВт/см2 при облучении полости лунки, 30 ( 50 мВт/см2 при облучении области альвеолярного отростка;

удельная доза 3 ( 6  Дж/см2 при облучении полости лунки, 1,5 ( 3  Дж/см2 при облучении области альвеолярного отростка,

что соответствует облучению лазером мощностью 80 мВт (частота модуляции - 50 ( 100 Гц), оснащенным насадкой Т390 при облучении полости лунки, с экспозицией 1 - 2 минуты; облучению лазером мощностью 30 мВт (частота модуляции - 50 ( 100 Гц), оснащенным насадкой К300 при облучении области десны, с экспозицией 1 - 2 минуты на одно поле.

Суммарное время облучения за сеанс -  не более 10 минут. Процедуры проводят ежедневно. Курс - 3 ( 5 процедур.

8.2.2. Периокоронориты.

Наряду с общепринятыми хирургическими вмешательствами, заключающимися в иссечении капюшона над всей поверхностью коронки зуба, применяют наружное облучение двумя полями: вдоль челюсти и с внутренней поверхности треугольника Пирогова. Методика дистантная, лабильная или стабильная.

Параметры облучения:

плотность мощности 250 мВт/см2

удельная доза 3 ( 6 Дж/см2,

что соответствует облучению лазером мощностью 100 мВт  (частота модуляции - 1500 Гц), оснащенным коллимирующей насадкой, с экспозицией 1 - 2 минуты на поле при расстоянии от излучающего конца насадки до поверхности кожи - 1 см (диаметр пятна излучения на облучаемой поверхности не зависит от расстояния до облучаемой поверхности и составляет 2 мм)

Обычно после 2 - 3 сеансов лазерной терапии происходит уменьшение воспаления и отечности тканей, уменьшение болей при пальпации.

Процедуры проводят ежедневно, курс -  3 ( 5 процедур.

- 10 -

разрешены к применению МЗ РФ, имеют современный дизайн, просты и удобны в работе. Конструкция лазерных излучателей позволяет проводить дистантное и контактное облучение тканей , легко присоединять необходимые световодные инструменты. Поэтому эти аппараты стали основой для создания специализированных стоматологических лазерных комплексов. Назначение и состав комплексов приведены в табл.2.

ТАБЛИЦА 1

МОДЕЛЬ

(SOFT-LASER)

SL-202 М

(SOFT-LASER)

| SL-202 | ШАТЛ-1 | ШАТЛ-AL |  | АКТИВНАЯ СРЕДА | GaAs | GaAs | He-Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

He-Ne+GaAs

| (комбинированный) |  | ДЛИНА ВОЛНЫ, нм | 850 | 820 | 632 | 632+850 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

МОЩНОСТЬ

ИЗЛУЧЕНИЯ,

| мВт | 5, 30, 60 | 1 ( 100 | 2 ( 20 | (2 ( 20) + (1 ( 60) |  | СЕРВИС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ступенчатая

регулировка

мощности

| излучения | Микропроцессор-ный блок управ-ления с электрон-ным таймером, индикатором мощности излуче-ния, плавной ре-гулировкой мощ-ности и частоты модуляции излучения |
| --- | --- |

Электронный таймер, инди-катор мощ-ности излуче-ния

# Text boxes

- 25 -

Спецификой лечения стоматитов у детей раннего возраста является гиперреактивность патологического процесса и развитие  гипертрофического гингивита.

Параметры облучения:

плотность мощности 10 ( 15 мВт/см2;

удельная доза 0,03 Дж/см2;

что соответствует облучению лазером мощностью 5 мВт, оснащенным насадкой К140 при экспозиции 2 секунды на одно поле. Суммарное время облучения за сеанс - не более 2-5 минут. Процедуры проводят ежедневно или через день курсом из 3 ( 14 процедур.

При рецидивирующем герпетическом стоматите в период развития заболевания используют противовоспалительные и стимулирующие регенерацию.

Параметры облучения:

плотность мощности 1 ( 100 мВт/см2;

удельная доза 0,1 ( 2  Дж/см2;

что соответствует облучению лазером мощностью 5 мВт, оснащенным насадками К30-К300 при экспозиции 20 секунд на одно поле. Суммарное время облучения за сеанс -  не более 5 ( 10 минут. Методика контактная, стабильная. При множественных высыпаниях используют сканирующий метод с облучением всей пораженной поверхности. Процедуры проводят ежедневно или через день. Количество процедур определяется клиническим течением заболевания, но не должно превышать 10. При необходимости повторный курс лечения проводят через месяц.

При рецидивирующем афтозном стоматите наиболее эффективно облучение в продромальный период или в первые сутки развития афт.

Параметры облучения:

плотность мощности 100 ( 200 мВт/см2;

удельная доза 8 ( 10  Дж/см2,

что соответствует облучению лазером мощностью 30 мВт, оснащенным насадкой К80 при экспозиции 50 секунд на одно поле (коэффициент ослабления учтен). Целесообразно использовать модуляцию излучения частотой 10 Гц. В этом случае экспозицию необходимо увеличить до 1,5 ( 2 минут.

Суммарное время облучения за сеанс - не более 25 минут. Методика контактная, стабильная

- 14 -

диаметр пятна равен L/2, где L - расстояние от торца световода до поверхности кожи.

Плотность энергии (энергетическая плотность, доза) на облучаемой поверхности рассчитывается путем деления энергии Е, полученной объектом облучения за все время процедуры, на площадь облученной поверхности S (Д=E/S) или путем умножения плотности мощности W на время экспозиции (длительность облучения) Т.

Д=Е/S = WT, Дж/см2

В стоматологии обычно используют контактную методику, когда световодный инструмент контактирует непосредственно с патологическим очагом (см. п.7.2)  В этом случае площадь облучаемой поверхности S определяется достаточно однозначно формой наконечника инструмента, что существенно упрощает дозиметрию. Необходимо помнить, что использование различных световодных инструментов вызывает неизбежные потери, связанные с вводом излучения в волокно, поглощением и внутренним отражением излучения в наконечниках, достигающие 50% выходной мощности лазера.

Как правило, в методических рекомендациях задается интенсивность облучения W (мВт/см2) и удельная доза облучения Д (Дж/см2). Зная площадь облучения насадки Sн (см2) легко рассчитать необходимую мощность лазера Р (мВт) и время экспозиции на одно поле Тп (сек)

Р=КослWSн=2WSн

где Косл =2 - коэффициент ослабления излучения инструментом.

Тп=1000 Д/W

Площадь патологического очага S0 обычно превосходит площадь облучения насадки Sн.  Поэтому процедуру приходится проводить либо путем последовательного облучения полей с экспозицией Тп на каждое поле, либо используя контактную лабильную методику (см. п.7.2).

В любом случае общее время процедуры Т0 составит:

Т0=ТпS0/Sн  .

Процесс расчетов можно существенно упростить, если воспользоваться табл. 3, 4 и 5.