Размораживатель молозива

«ПримаЛакт»

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Санкт-Петербург

Содержание

- Назначение

- Технические характеристики

- Комплект поставки

- Устройство и принципы действия

- Порядок работы

- Указания мер безопасности

- Правила хранения и транспортировки

- Гарантии изготовителя

- Свидетельство о приемке

|  | ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается включение размораживателя в электросеть до изучения инструкции по эксплуатации. Перед вводом в эксплуатацию убедитесь в отсутствии механических повреждений и заполните ванну размораживателя |
| --- | --- |

1. Назначение

Размораживатель молозива «ПримаЛакт» предназначен для оттаивания и подогрева до температуры +39°С замороженного молозива перед выпаиванием новорожденных телят.

2. Технические характеристики

| Температура подогрева (°С) | от+5° выше температуры воды, залитой в размораживатель до +99°С. |
| --- | --- |
| Погрешность поддержания температуры (°С), не более | ±1,0 |
| Неравномерность прогрева в ванной (°С), не более | ±0,5 |
| Масса аппарата без жидкости (кг), не более | 15 |
| Рабочая жидкость | вода дистиллированная |
| Напряжение питающей сети (В) | 220±1,0 |
| Чистота питающей сети (Гц) | 50 |
| Потребляемая мощность (Вт), не более | 2500 |
| Вместимость Время размораживания молозива от исходной температуры -18°С, не более, мин | 6 бутылок емкостью 1 л каждая. 45 |

3. Комплект поставки

| Размораживатель молозива «ПримаЛакт» | 1 шт. |
| --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Бутылки для молозива | 6 шт. |

4. Устройство и принцип действия

Размораживатель выполнен в настольном варианте и состоит из блока привода шейкера с пультом управления и ванны с крышкой. Устройство аппарата показано на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид аппарата

1 — Крышка ванны

2 — Ванна

3 — Пластиковые бутылки

4 — Блок привода шейкера с пультом управления

5 —Качающаяся платформа

6 ---Термоконтроллер

Принцип действия состоит в подогреве и автоматическом поддержании температуры рабочей жидкости с необходимой точностью за счет периодического включения и выключения нагревательного элемента с одновременным перемешиванием рабочей жидкости и размораживаемого молозива за счет качающейся платформы, установленной в ванне с рабочей жидкостью и снабженного электромеханическим приводом.

5. Порядок работы

  - Установить бутылки для молозива в ложементы шейкера.

  - Залить воду таким образом, чтобы бутылки для молозива были покрыты водой.

  - Включить размораживатель тумблером «Сеть», при этом происходит самотестирование термоконтроллера и раздастся звуковой сигнал, начнется нагрев жидкости, при включении тумблера «Шейкер»- осцилляция качающейся платформы.

  - Закрыть ванну крышкой. При необходимости изменить температуру нагрева нажать кнопку «Set», расположенную на пульте управления. Кнопками ˄ и ˅ установить необходимую температуру на нижнем ряду индикатора. На верхнем ряду индикатора отображается температура в процессе нагрева. После установки необходимой температуры дважды нажмите кнопку «Set» для выхода в рабочий режим.

6. Указание мер безопасности

Размораживатель обеспечивает безопасную работу в том случае, если установка, работа и уход за ними осуществляются в соответствии с общепринятыми правилами техники безопасности. В данном разделе описаны опасности и основные меры предосторожности.

Избегайте ударов по корпусу и механических повреждений деталей узлов размораживателя.

К работе с аппаратом должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию, обученные правилам техники безопасности и изучившие данную инструкцию по эксплуатации аппарата.

К ремонту аппарата допускается только персонал, имеющий соответствующую квалификацию и уполномоченный изготовителем на проведение ремонтных работ.

Категорически запрещается включение размораживателя без воды.

Термические опасности при работе с баней: ожог, горячие части и поверхности. Не прикасайтесь к поверхности теплонагревающих элементов внутри ванны. Внимательно следите за надлежащим состоянием электрических шнуров и вилок.

При работе с аппаратом должны соблюдаться: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Госэнергонадзором и требованиями ГОСТ 12.2.007.0.

7. Правила хранения и транспортировки

Аппарат в течение гарантийного срока хранения должен храниться в упаковке предприятия при температуре от (+5 до +40)°С и относительной влажности до 80% при температуре 25°С.

Хранение аппарата без упаковки следует производить при температуре окружающего воздуха от (+10 до +35)°С и относительной влажности до 80%.

Аппарат может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в диапазоне температур (-50 до +50)°С и относительной влажности не более 95%.

Не храните устройство в агрессивной атмосфере. Защищайте от загрязнений. Не выставляйте на прямой солнечный свет.

8. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие бани требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию бани, не ухудшающих его технических параметров и потребительских свойств.

Гарантийный срок эксплуатации бани — 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Гарантия не распространяется на механические повреждения и на дефекты, вызванные нарушениями правил эксплуатации аппарата.

Попытки ремонта изделия силами пользователя или ремонтных организаций, неуполномоченных на то изготовителем лишают пользователя права на бесплатный гарантийный ремонт.

При обнаружении неисправности бани в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт с указанием признаков неисправности.

Акт и баня отправляются на предприятие-изготовитель по адресу:

198197, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47

ООО «ПЕТРОЛАЗЕР»

тел/факс: (812) 336-35-93

e-mail: laser@petrolaser.ru

Послегарантийный ремонт бани в течение срока службы осуществляется предприятием-изготовителем по договорным ценам, согласованным с потребителем.

9. Свидетельство о приемке

Размораживатель молозива «ПримаЛакт» зав.№_____ прошел первичную приемку и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска________________________

М.П.                                      Подпись лица, ответственного за приемку

____________________________________

Дата продажи________________________

# Text boxes

3

2

5

1

4

6