Обязательно свяжитесь с офисом продаж во избежание недоразумений!

Возможно, данный конкурс уже закреплен (зарезервирован) за другой торговой компанией.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

2.1. Требования к количественным характеристикам объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Код по «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (ОКПД2) | Код позиции по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ) | Единица измерения | Количество единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нитратомер портативный Нитрат-Тест или эквивалент | 25.99.11.150 | - | штука | 1 |

2.2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование товара | Показатели (характеристики) товара | Обоснование установленных требований в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации; обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии, позволяющих определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям; обоснование необходимости использования дополнительной информации в соответствии с пунктом 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 (далее – Правила использования КТРУ) | Инструкция по заполнению показателей (характеристика показателя, разъяснения для участника закупки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателей (характеристик), единицы измерения показателей (характеристик) | Требования к значениям показателей (характеристик) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Нитратомер портативный Нитрат-Тест или эквивалент | 1 | Назначение | измерение массовой концентрации и активности нитрат-ионов в плодоовощной продукции, грунтах и водных растворах | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя, присущее товару |
|  |  | 2 | Диапазон значений измеряемой ЭДС, мВ | не уже от +500 до -500 | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Минимальный (открытый) диапазон значений (указанные граничные значения включены в диапазон). Указать достоверные значения диапазона, присущего товару, которые должны быть равны или шире установленного диапазона. Слова «не уже» не должны использоваться, за исключением, если для показателя товара производителем товара установлено значение показателя с указанными словами |
|  |  | 3 | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении ЭДС в указанном диапазоне, мВ | не более ±2 | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Максимальное значение показателя (крайнее значение включено). Указать конкретное и достоверное значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного значения. Слова «не более» не должны использоваться |
|  |  | 4 | Диапазон измерений активности нитрат-ионов | не уже от 0,5 до 5 | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Минимальный (открытый) диапазон значений (указанные граничные значения включены в диапазон). Указать достоверные значения диапазона, присущего товару, которые должны быть равны или шире установленного диапазона. Слова «не уже» не должны использоваться, за исключением, если для показателя товара производителем товара установлено значение показателя с указанными словами |
|  |  | 5. | Диапазон значений измеряемой массовой концентрации ионов NO3, мг/дм3 | не уже от 10 до 19999 | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Минимальный (открытый) диапазон значений (указанные граничные значения включены в диапазон). Указать достоверные значения диапазона, присущего товару, которые должны быть равны или шире установленного диапазона. Слова «не уже» не должны использоваться, за исключением, если для показателя товара производителем товара установлено значение показателя с указанными словами |
|  |  | 6. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений показателей активности нитрат-ионов | не более ±0,04 | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Максимальное значение показателя (крайнее значение включено). Указать конкретное и достоверное значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного значения. Слова «не более» не должны использоваться |
|  |  | 7. | Пределы допускаемой относительной погрешности массовой концентрации нитрат-ионов | не более ±10% | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Максимальное значение показателя (крайнее значение включено). Указать конкретное и достоверное значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного значения. Слова «не более» не должны использоваться |
|  |  | 8. | Электрическое сопротивление в цепи электродов: - измерительного, Мом; - вспомогательного, кОм | не более 500 не более 20 | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Максимальное значение показателя (крайнее значение включено). Указать конкретное и достоверное значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного значения. Слова «не более» не должны использоваться |
|  |  | 9. | Время установления показаний прибора, мин | не более 3 | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Максимальное значение показателя (крайнее значение включено). Указать достоверное значение показателя, присущее товару, которое должно быть равно или больше установленного значения. Слова «не более» не должны использоваться. |
|  |  | 10. | Время установления рабочего режима после включения, мин | не более 15 | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Максимальное значение показателя (крайнее значение включено). Указать достоверное значение показателя, присущее товару, которое должно быть равно или больше установленного значения. Слова «не более» не должны использоваться. |
|  |  | 11. | Рабочие условия эксплуатации прибора: |
|  |  | 11.1 | Диапазон температуры окружающего воздуха, °С | не уже 0 - +40 | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Минимальный (открытый) диапазон значений (указанные граничные значения включены в диапазон). Указать достоверные значения диапазона, присущего товару, которые должны быть равны или шире установленного диапазона. Слова «не уже» не должны использоваться, за исключением, если для показателя товара производителем товара установлено значение показателя с указанными словами |
|  |  | 11.2 | Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % | 65±15 | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Конкретное значение показателя, которое не может изменяться, за исключением, если для показателя товара производителем товара установлена погрешность значений и сам производитель не использует конкретное значение показателя. Указать достоверное значение показателя, присущее товару |
|  |  | 12 | Комплектация поставки: |
|  |  | 12.1 | Нитратомер портативный, шт. | не менее 1 | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Минимальное значение показателя (крайнее значение включено). Указать достоверное значение показателя, присущее товару, которое должно быть равно или больше установленного значения. Слова «не менее» не должны использоваться |
|  |  | 12.2 | Элемент питания, шт. | не менее 1 | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Минимальное значение показателя (крайнее значение включено). Указать достоверное значение показателя, присущее товару, которое должно быть равно или больше установленного значения. Слова «не менее» не должны использоваться |
|  |  | 12.3 | Паспорт, экз. | не менее 1 | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Минимальное значение показателя (крайнее значение включено). Указать достоверное значение показателя, присущее товару, которое должно быть равно или больше установленного значения. Слова «не менее» не должны использоваться |
|  |  | 12.4 | Руководство по эксплуатации, экз. | не менее 1 | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Минимальное значение показателя (крайнее значение включено). Указать достоверное значение показателя, присущее товару, которое должно быть равно или больше установленного значения. Слова «не менее» не должны использоваться |
|  |  | 12.5 | Методика поверки, экз. | не менее 1 | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Минимальное значение показателя (крайнее значение включено). Указать достоверное значение показателя, присущее товару, которое должно быть равно или больше установленного значения. Слова «не менее» не должны использоваться |
|  |  | 12.6 | Свидетельство о поверке | не более 1-2 месяцев от даты покупки | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Минимальное значение показателя (крайнее значение включено). Указать достоверное значение показателя, присущее товару, которое должно быть равно или больше установленного значения. Слова «не более» не должны использоваться |
|  |  | 12.7 | Масса, кг | не более 0,8 | Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика, для оптимизации рабочего процесса, а также для ускорения получения результатов исследований | Максимальное значение показателя (крайнее значение включено). Указать конкретное и достоверное значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного значения. Слова «не более» не должны использоваться |

# Footnotes

Участнику электронного аукциона при заполнении заявки на участие в электронном аукционе необходимо руководствоваться требованиями подраздела 8 «Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по ее заполнению» раздела 1 «Извещение о проведении аукциона в электронной форме (Основные положения документации об аукционе в электронной форме)».