Обязательно свяжитесь с офисом продаж во избежание недоразумений!

Возможно, данный конкурс уже закреплен (зарезервирован) за другой торговой компанией.

Техническая часть (Аукционное задание)

Поставка бани водяной лабораторной

| Наименование товара, единица измерения, количество, код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии) | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара и их значения, которые не подлежат изменению участником закупки* | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (единицы измерения), значения которых подлежат конкретизации участником закупки | Минимальные и (или) максимальные значения характеристик товара, которые подлежат конкретизации участником закупки** | Требования заказчика к указанию значения характеристики товара участником закупки*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баня водяная лабораторная, Количество -1 Ед.измерения – шт. | Предназначена для точного поддержания температуры при проведении серологических исследований, при которых изучаются физико-химические реакции сыворотки крови животных и человека в научно-исследовательских и медицинских лабораториях в диапазоне температур от +20°С до +99°С, может использоваться как циркуляционный термостат для подачи посредством помпы оборотной воды при заданной температуре к лабораторному оборудованию, требующему режима термостабилизации водяной рубашки (встроенного теплообменника или радиатора) |  |  |  |
|  | Предел регулирования температуры, °С, От +5 до +99 |  |  |  |
|  |  | Погрешность поддержания температуры (°С), | не более ±0,5 | ±0,5 |
|  |  | Неравномерность прогрева в ванной (°С), | не более ±0,7 | ±0,7 |
|  |  | Время нагрева рабочей жидкости объемом 22 л от температуры +15ºС до +40º (мин), | не более 30 | 30 |
|  | Диапазон установки таймера, мин., 0 — 999 |  |  | 0-999 |
|  | Внутренние размеры ванны, (мм), 470х470х140 |  |  | 470х470х140 |
|  | Габаритные размеры (мм), 660х550х260 |  |  | 660х550х260 |
|  | Материал емкости бани |  | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
|  | Циркуляционная система для теплоносителя |  | Наличие | Наличие |
|  | Рабочая жидкость, Вода дистиллированная |  |  | Вода дистиллированная |
|  | Максимальный объем рабочей жидкости, л, 27 |  |  | 27 |
|  | Напряжение питающей сети (В), 220±10% |  |  | 220±10% |
|  | Частота питающей сети (Гц), 50 |  |  | 50 |
|  |  | Потребляемая мощность (Вт), | не более 1500 | 1500 |
|  | Вместимость, 4 штатива Флоринского по 100 пробирок |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 | Одно конкретное значение |

* Участник закупки не вправе изменять функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара и (или) их значения или выходить за пределы их допустимых значений.

** Участник закупки обязан указать конкретные или диапазонные значения характеристик товара в соответствии с установленными правилами.

*** «Одно конкретное значение» - участник закупки указывает одно конкретное значение из установленного диапазона без каких-либо слов, знаков, символов, исключающих конкретное значение, а при наличии альтернативных значений выбирает одно конкретное из установленных значений.

«Одно конкретное значение или несколько конкретных значений» - участник закупки указывает одно конкретное значение или несколько конкретных значений из установленного диапазона без каких-либо слов, знаков, символов, исключающих конкретное значение, а при наличии альтернативных значений выбирает одно конкретное или несколько конкретных значений из установленных.

«Диапазонное значение» - участник закупки указывает конкретный диапазон значений (минимальное и максимальное значения) в рамках допустимых пределов, установленных техническим заданием, без каких-либо слов, знаков, символов, исключающих конкретное значение из установленного диапазона.

«Диапазонное значение или одно конкретное значение» - участник закупки указывает конкретный диапазон значений (минимальное и максимальное значения) в рамках допустимых пределов, установленных техническим заданием, без каких-либо слов, знаков, символов, исключающих конкретное значение диапазона, или одно конкретное значение из установленного диапазона без каких-либо слов, знаков, символов, исключающих конкретное значение.