ТЗ Гомогенизатор лопаточный ГЛП-500 «Самикс» новый

| Наименование товара, технические характеристики | Параметры |
| --- | --- |
| Гомогенизатор лопаточный ГЛП-500 «Самикс» предназначен для пробоподготовки путем получения гомогенной смеси образцов в буферных растворах для проведения последующих анализов в микробиологии, гигиенических исследованиях, пищевых лабораториях. |
| Принцип действия гомогенизатора заключается в измельчении исследуемых образцов до однородного состояния. Анализируемая проба помещается в стерильный пластиковый пакет с добавлением определенного количества буферной жидкости. Пакет с пробой размещается в камере аппарата и, после установки режимов работы, подвергается интенсивному механическому воздействию специальными «лопаточками», после чего гомогенный раствор образца исследуется с помощью анализаторов по утвержденным методикам | наличие |
| Поставляемое оборудование является новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). На оборудовании нет механических повреждений | 2022г |
| Измельчитель мнущего типа, лопаточный | наличие |
| Использование прочных одноразовых пакетов исключает контаминацию образцов | наличие |
| Рабочий орган аппарата – две вертикально расположенные прямоугольные лопатки из нержавеющей стали на толкателях с линейными подшипниками. | наличие |
| Рабочий орган находится в специальной камере для образцов, выполненной из нержавеющей стали, при этом пакет с пробой фиксируется верхней частью между силиконовым валиком и прозрачной крышкой, для наблюдения за процессом гомогенизации | наличие |
| Возможность оперативного регулирования глубины рабочей камеры для проб разного объема. | наличие |
| Привод аппарата – синхронная электрическая двухфазная машина с микропроцессорным управлением | наличие |
| Датчик положения лопаток: При завершении процесса лопатки останавливаются на одинаковом расстоянии до дверцы, обеспечивая максимальное удобство размещения пакета с пробой | наличие |
| Виброразвязка шасси механизма и корпуса для снижения шума и вибраций | наличие |
| Индикация времени, оставшегося до конца рабочего цикла | наличие |
| Для защиты устройства от проливания пробы в нижней части камеры для образцов имеется выдвижной поддон из нержавеющей стали | наличие |
| Плавный разгон. | наличие |
| Лопатки рабочего органа из нержавеющей стали, выполнены со съемными обрезиненными накладками для простоты очистки и дезинфекции | наличие |
| Аппарат имеет на задней панели рукоятку для регулировки расстояния от лопаток до дверцы | наличие |
| Объем рабочей камеры, см 3 | 1400 см3 |
| Объем пакета для пробы, мл | 400 |
| Минимальный объем измельчаемой пробы , мл | 50 |
| Максимальный размер пакета, используемый в рабочей камере | 19×30 см |
| Глубина загрузки рабочей камеры | от 5 до 45 мм |
| Используются УФ светодиоды с целью обеззараживания рабочей камеры | Опция |
| Белая светодиодная подсветка для визуального контроля процесса измельчения | наличие |
| Таймер | от 10 сек. до 90 мин., непрерывный режим |
| Частота ударов лопаток | от 2 до 12 раз/секунда |
| Мощность | 200 Вт |
| Регулировка частоты ударов рабочего органа в установленном диапазоне | наличие |
| Автоматическая остановка лопаток при открывании дверцы отделения для образцов | наличие |
| Bозможность открытия дверцы на 270° для обеспечения простоты очистки и обслуживания | наличие |
| Габаритный размеры гомогенизатора (Г×Ш×В), мм | 460× 250×310 |
| Масса, кг | 17,5 |
| Напряжение питающей сети | 230 В ± 10% |
| Частота питающей сети | 50 Гц |